AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

ARC-HIT  SP. Z O.O.

50-442 WROCŁAW  UL. T. KOŚCIUSZKI 76A

TEL. 071 372-53-87

S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

GRUPA ROBÓT WG C.P.V. —  45211340-4

OBIEKT, ADRES 	„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

DZIAŁKI NR  1118
OBRĘB OSIEDLE MŁODYCH

RODZAJ ROBÓT:	ROBOTY BUDOWLANE

GŁÓWNY PROJEKTANT:	ARCH. JÓZEF PAŁKA,

OPRACOWANIE:	ARCH. JÓZEF PAŁKA

INWESTOR:	ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O.  
58-100 ŚWIDNICA UL. GŁOWACKIEGO 39A

KIEROWNIK PRACOWNI: ARCH. JÓZEF PAŁKA

WROCŁAW,  2019

OPIS TECHNICZNY DO SPECYFIKACJI WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPORZĄDZONO DLA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ pn.

„Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława                        Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”.

SPECYFIKACJĘ OPRACOWANO WG ZASAD ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY Z 2. WRZEŚNIA 2004 R. - ROZDZIAŁ 3 §12, §13, §14.

STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI OPARTA O „WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ” – CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY).

SPECYFIKACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY, ORAZ DODATKOWE INFORMACJE AUTORÓW PROJEKTU.

WROCŁAW, 2019

A. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

| RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA: | ROBOTY BUDOWLANE |
| --- | --- |
| NAZWA: | „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. |
| LOKALIZACJA: | Działka nr 1118 |

2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

| ZAMAWIAJĄCY: | ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W ŚWIDNICY |
| --- | --- |
| ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO: | POWIATOWY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDNICY |
| WYKONAWCA ROBÓT: | WG PRZETARGU |
| PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK: | ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W ŚWIDNICY |

3. PRZEDMIOT PROJEKTU I UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE.

CELEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, MAJĄCYCH NA CELU „Budowę budynku mieszkalnego w stanie „pod klucz”, z usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy”. W STANIE „POD KLUCZ” TJ. WRAZ Z OKŁADZINAMI ŚCIENNYMI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH W ŁAZIENKACH I KUCHNIACH (FARTUCH), POSADZKAMI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH W ŁAZIENKACH I KUCHNIACH, MALOWANIEM ŚCIAN NA BIAŁO, BIAŁYM MONTAŻEM W ŁAZIENKACH (KOMPAKT WC, UMYWALKA, WANNA, BATERIE JEDNOUCHWYTOWE), KUCHNIA (KUCHENKI ELEKTRYCZNE INDUKCYJNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM , ZLEWOZMYWAKI DWUKOMOROWE ZE STALI NIERDZEWNEJ, BATERIE JEDNOUCHWYTOWE), STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI , DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKAŃ ANTYWŁAMANIOWE Z DWOMA ZAMKAMI, WIZJEREM, ITP.

WSZĘDZIE, GDZIE PROJEKT ODNOSI SIĘ DO OKREŚLONYCH  PRODUCENTÓW, NALEŻY TO ROZUMIEĆ RÓWNIEŻ JAKO PRODUKT PODOBNEGO TYPU O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH (ZGODNIE Z USTAWĄ PZP).

3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLI.

ZAPROJEKTOWANO, BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ. JEST TO BUDYNEK Z  PIĘCIOMA KONDYGNACJAMI NADZIEMNYMI (PARTER-USŁUGI, I-III PIĘTRA-MIESZKANIA, PODDASZE-POMIESZCZENIA GOSPODARCZE ), ORAZ  JEDNĄ KONDYGNACJĄ PODZIEMNĄ (GARAŻE). KONSTRUKCJE NOŚNĄ BUDYNKU STANOWIĄ STROPY ŻELBETOWE WSPARTE NA PODCIĄGACH ŻELBETOWYCH (STROP NAD GARAŻEM), SŁUPACH ŻELBETOWYCH USYTUOWANYCH W CZĘŚCI PODZIEMNEJ I NA PARTERZE, ORAZ NA ŚCIANACH WYKONANYCH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH USYTUOWANYCH NA KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH. STROPY PROJEKTUJE SIĘ JAKO ŻELBETOWE TYPU FILIGRAN, ORAZ KANAŁOWE NA PODDASZU. STROP NAD GARAŻEM GR. 25CM, NAD    I-III PIĘTREM GR. 20CM, NAD PODDASZEM BUDYNEK PRZYKRYTY JEST STROPODACHEM W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ. GARAŻ PODZIEMNY ZAJMUJE PRAWIE CAŁĄ DZIAŁKĘ. NATOMIAST BUDYNEK, JAKO CZĘŚĆ NADZIEMNA, JEST MNIEJSZY I  W RZUCIE POKRYWA SIĘ CZĘŚCIOWO, Z RZUTEM CZĘŚCI PODZIEMNEJ.

3.2. WARUNKI ZAPEWNIAJĄCE WYMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY 1-KLATKOWY WYPOSAŻONY BĘDZIE W N/W URZĄDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZAPEWNIAJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ODPOWIEDNIE WARUNKI DOSTĘPU DO OBIEKTU: DOJŚCIE Z POZIOMU TERENU NA POZIOM PARTERU ZAPEWNIĄ ZEWNĘTRZNE CIĄGI KOMUNIKACJI PIESZO-JEZDNEJ:

- PRZY KLATKACH SCHODOWYCH , ZAPROJEKTOWANO CHODNIKI  UMOŻLIWIAJĄCE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SWOBODNY DOSTĘP NA POZIOM MIESZKALNY W BUDYNKU

- PRZEJŚCIA I POWIĄZANIA FUNKCJONALNE W POZIOMIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI ZAPROJEKTOWANO W JEDNYM POZIOMIE UŻYTKOWYM;

- ROZWIĄZANIA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW FUNKCJONALNYCH ZAPEWNIĄ SWOBODNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ OBIEKTU;

- PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OTWORÓW DRZWIOWYCH, POZIOMY POSADZKI ORAZ SZEROKOŚCI POMIESZCZEŃ SPEŁNIĄ WYMOGI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH;

- PRZEWIDZIANO PRZYSTOSOWANIE 3 MIESZKAŃ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ŁAZIENKA W TYCH MIESZKANIACH WYPOSAŻONA ZOSTANIE W NIEZBĘDNE POCHWYTY I SPECJALNE URZĄDZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

- PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OTWORÓW DRZWIOWYCH SPEŁNIAJĄ WYMOGI DOSTĘPNOŚCI OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH.

- KOMUNIKACJĘ PIONOWĄ ZAPEWNIA DŹWIG OSOBOWY. DŹWIG NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WEWNĄTRZ PŁYTAMI STYROPIANOWYMI LUB INNYMI NA CZAS WPROWADZANIA SIĘ NAJEMCÓW, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZEŃ WEWNATRZ DŹWIGU PRZEZ np. MEBLE.

WSZYSTKIE POWYŻSZE WYMAGANIA ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO UJĘTE W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

3.3  DANE EWIDENCYJNE DLA CAŁEGO BUDYNKU

| lp | Powierzchnia lokalu m2 | Powierzchnia komórki na klatce schodowej na poddaszu m2 | Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania m2 | kategoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkania x pokojowe |  |  |  |  |
| I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40,93 | 7,93 | 48,86 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 38,69 | 7,28 | 45,97 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 50,28 | 13,60 | 63,88 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 50,49 | 13,66 | 64,15 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 38,52 | 7,30 | 45,82 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 40,83 | 7,84 | 48,67 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 37,54 | 7,51 | 45,05 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 40,13 | 7,63 | 47,76 | 2 |  |  |  |  |
| 9 NPS | 41,03 | 7,91 | 48,94 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 38,78 | 7,26 | 46,04 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 50,32 | 13,63 | 63,95 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 50,28 | 13,62 | 63,90 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 38,78 | 7,26 | 46,04 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 40,85 | 7,93 | 48,78 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 39,96 | 7,62 | 47,58 | 2 |  |  |  |  |
| II piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 41,03 | 8,13 | 49,16 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 38,38 | 7,53 | 45,91 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 50,45 | 13,85 | 64,30 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | 50,60 | 13,85 | 64,45 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 38,34 | 7,53 | 45,87 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 40,63 | 8,14 | 48,77 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 37,40 | 6,67 | 44,07 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 39,92 | 7,92 | 47,84 | 2 |  |  |  |  |
| 24 NPS | 40,82 | 8,11 | 48,93 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 38,59 | 7,51 | 46,10 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 50,46 | 13,63 | 64,09 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 50,50 | 13,62 | 64,12 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | 38,58 | 7,50 | 46,08 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 40,66 | 8,09 | 48,75 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 39,82 | 7,92 | 47,74 | 2 |  |  |  |  |
| III piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 40,52 | 7,94 | 48,46 | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 38,29 | 7,35 | 45,64 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 50,20 | 13,32 | 63,52 | 3 |  |  |  |  |
| 34 | 50,33 | 13,28 | 63,61 | 3 |  |  |  |  |
| 35 | 38,13 | 7,35 | 45,48 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 40,44 | 7,94 | 48,38 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 37,19 | 7,20 | 44,39 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 39,71 | 7,76 | 47,47 | 2 |  |  |  |  |
| 39 NPS | 40,82 | 7,92 | 48,74 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 38,42 | 7,32 | 45,74 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 50,20 | 13,33 | 63,53 | 3 |  |  |  |  |
| 42 | 50,23 | 13,34 | 63,57 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | 38,38 | 7,32 | 45,70 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 40,47 | 7,92 | 48,39 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 39,60 | 7,73 | 47,33 | 2 |  |  |  |  |
|  | 1 906,52 | 415,00 | 2 321,52 | 99,00 |  |  |  |  |
|  | ilość | piwnica | parter | I piętro | II piętro | III piętro | poddasze | razem |
| wiatrołap | 1 |  | 2,28 |  |  |  |  | 2,28 |
| klatka schodowa | 1 | 16,50 | 21,27 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 9,41 | 109,97 |
| korytarz |  | 5,95 |  | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 183,39 | 400,48 |
| śmietnik | 1 |  | 10,45 |  |  |  |  | 10,45 |
| wózkownia | 3 |  |  | 7,64 | 7,57 | 7,50 |  | 22,71 |
| szyb windy | 1 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 25,32 |
| węzeł cieplny | 1 | 44,65 |  |  |  |  |  | 44,65 |
| pom.gospodarcze wspólne pod schodami | 1 | 5,15 |  |  |  |  |  | 5,15 |
| suszarnia | 1 |  |  |  |  |  | 7,52 | 7,52 |
|  | 10 | 76,47 | 38,22 | 103,17 | 103,10 | 103,03 | 204,54 | 628,53 |
| miejsca postojowe | 64 | 1 018,23 |  |  |  |  |  | 1 018,23 |
| komunikacja do miejsc postojowych |  | 816,96 |  |  |  |  |  | 816,96 |
|  | 64 | 1 835,19 | - | - | - | - | - | 1 835,19 |
| BIBLIOTEKA | 1 |  | 368,29 |  |  |  |  | 368,29 |
| KLUB SENIORA | 1 |  | 243,98 |  |  |  |  | 243,98 |
| KLUB MŁODZIEŻOWY | 1 |  | 78,04 |  |  |  |  | 78,04 |
|  | 3 | 0,00 | 690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,31 |
| MIESZKANIA | 45 |  |  | 637,41 | 636,18 | 632,93 |  | 1 906,52 |
| pom.gosp. do mieszkań | 45 |  |  |  |  |  | 415,00 | 415,00 |
|  | 90 | 0,00 | 0,00 | 637,41 | 636,18 | 632,93 | 415,00 | 2 321,52 |
| RAZEM piętra | 167 | 1 911,66 | 728,53 | 740,58 | 739,28 | 735,96 | 619,54 | 5 475,55 |
|  | KATEGORIA I STRUKTURA MIESZKAŃ |  |  |  |  |
|  | KAT | ILOŚĆ | POW. |  |  |  |  |  |
|  | 1P | 3 | 133,51 |  |  |  |  |  |
|  | 2P | 30 | 1 420,94 |  |  |  |  |  |
|  | 3P | 12 | 767,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 2321,52 |  |  |  |  |  |
| liczba mieszkań | 45,00 |  |  |  | 1 906,52 |  |  |
| pom. przynależne do mieszkań | 45,00 |  |  |  | 415,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pum | 2 321,52 |  |  |
| lokale usługowe | 3,00 |  |  |  | 690,31 |  |  |
|  |  |  |  | m.p. | komunikacja |  |  |  |
| liczba miejsc postojowych | 64,00 |  | 1 018,23 | 816,96 | 1 835,19 |  |  |
| pom. wspólne (3 wózkownie, śmietnik, suszarnia, pom.gosp.pod schodami) | 6,00 |  |  |  | 45,83 |  |  |
| Pow. użytkowa całkowita |  |  |  | Pc | 4 075,89 |  |  |
| Powierzchnia netto |  |  |  | Pn | 5 475,55 |  |  |
| Część mieszkaniowa (mieszkania,pom.pomocnicze, pom. wspólne) |  | 2 367,35 |  |  |
|  |  |  |  | Cz.mieszk/Pc |  | 58,08% |  |  |
| Kubatura |  |  |  |  |  | 8 900,26 |  |  |
| Powierzchnia zabudowy |  |  |  |  | 847,15 |  |  |

3.4. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:

3.4.1.LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTÓW.

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY W ZABUDOWIE

WIELORODZINNEJ ZLOKALIZOWANY ZOSTAŁ W ŚWIDNICY PRZY UL.KOZARA-SŁOBÓDZKIEGO NR 19.

DOJŚCIA PIESZE DO KLATKI SCHODOWEJ USYTUOWANO OD STRONY ISTNIEJĄCEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ I OD UL. KOZARA SŁOBÓDZKIEGO.    BUDYNEK ZAPROJEKTOWANY ZOSTAŁ Z PEŁNYM     PODPIWNICZENIEM, PRZEZNACZONYM NA GARAŻE .

SEGMENTY O KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ, W  MIESZANYM  UKŁADZIE KONSTRUKCYJNYM, ZE     ŚCIANAMI KONSTRUKCYJNYMI MUROWANYMI.

KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ OBIEKTÓW ZAPEWNIAJĄ : KLATKA SCHODOWA, WINDA I KORYTARZE WEWNĘTRZNE .

3.4.2.CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTOWANYCH       OBIEKTÓW.

- BUDYNEK REALIZOWANY W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ, MOŻLIWE ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH.

- PŁYTA  FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA JAKO ŻELBETOWA, WYKONANA NA PLACU BUDOWY.

- PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE POZIOMU PIWNIC O GRUBOŚCI 24,00 CM, JAKO  ŻELBETOWE WYLEWANE NA MOKRO Z BETONU C 25/30, DLA ŚCIAN ZEWNĘTERZNYCH BETON  HYDROFOBOWY W SYSTEMIE EVERDURE CALTITE – PKT. IVB.6.1.4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNIC.

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE POZIOMU PRZYZIEMIA I 1-3 PIETRA ŻELBETOWE I MUROWANE Z BLOCZKÓW SILKA, GRUBOŚĆ 18 I 24,00 CM + OCIEPLENIE PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ GR 18 I 20CM –O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA LAMBDA<=0,033 W/MK.

- ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE Z BLOCZKÓW  TYPU SILKA  GR 8,00-12,00 CM

- ŚCIANKI NIE KONSTRUKCYJNE, ODDZIELAJĄCE LOKALE MIESZKALNE, O GRUBOŚCI 18,00 CM Z PUSTAKÓW TYPU SILKA

- STROPY TYPU FILIGRAN  O GR. 18,00 – 20,00 CM Z UZUPEŁNIENIAMI WYLEWANYMI - PŁYTY ŻELBETOWE O GRUBOŚCI 12,00 – 18,00 CM,

- BALKONY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE, GR. 17CM WIELOKĄTNE O WYMIARACH SZER. 1,38M I DŁ. 2,80; 3,30 I 360M, POŁĄCZONE ZE STROPEM KONSTRUKCJĄ TYPU SCHOCK ISOKORP- PKT. IVB.6.1.12.

- KLATKI SCHODOWE ŻELBETOWE O ZMIENNEJ ILOŚCI STOPNI W BIEGACH,  PŁYTOWE WSPARTE NA ŚCIANACH NOŚNYCH, WYLEWANE Z BETONU B25 NA PLACU BUDOWY.

-       ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJĘ STROPODACHU, Z PAPY W W SYSTEMIE NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA)- PKT. IVA.4.6.- KONSTRUKCJA STROPODACHU.

- STOLARKA OKIENNA PCV SYSTEMU „TROCAL” SZKLONA TRADYCYJNIE ZESTAWEM 2 SZYBOWYM, Z OKUCIAMI W WERSJI  ROZSZCZELNIANEJ, ORAZ NAWIETRZAKAMI WBUDOWANYMI. K ZESTAWÓW SZKLANYCH = 1.10;

OKNA W LOKALACH USŁUGOWYCH NA PARTERZE WYPOSAŻONE W ROLETY ZEWNĘTRZNE

- STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA DREWNIANA TYPOWA Z OŚCIEŻNICAMI

DREWNIANYMI, CZĘŚCIOWO SZKLONA SZKŁEM ORNAMENTOWYM WG. WYKAZÓW CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ŚCIANKI WIATROŁAPU , DRZWI WEJŚCIOWE DO

BUDYNKU ORAZ OKNA KLATKI  SCHODOWEJ, OCIEPLONE SZKLONE ZESTAWAMI 1 KOMOROWYMI O WSP. K=1.10

- WYŁAZY NA DACH O WYM. 90 X 90 PEŁNE , OCIEPLONE DO WARTOŚCI WSP. K=1.10

- PARAPETY OKIENNE TYPOWE PCV.

- PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE W OTWORACH OKIENNYCH CERAMICZNE BARWIONE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

- PODŁOGI I POSADZKI W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH WG OPISU W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ DOKUMENTACJI

- TYNKI ZEWNĘTRZNE BARWIONE , SYNTETYCZNE , SYSTEMOWE CZĘŚCIOWO BONIOWANE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN CERAMICZNE .

- TYNKI WEWNETRZNE GIPSOWE – PRZECIERKI GIPSOWE ŚCIAN I SUFITÓW W POZIOMACH MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH

-     IZOLACJE TERMICZNE I PRZECIWWILGOCIOWE W DALSZEJ CZĘŚCI OPISU.

SEGMENTY WYPOSAŻONE ZOSTANĄ W  PODSTAWOWE INSTALACJE

WEWNĘTRZNE :

- CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRODUKOWANEJ PRZEZ INDYWIDUALNE WYMIENNIKI ( STACJE) MIESZKANIOWE , ZASILANE Z SIECI MIEJSKIEJ POPRZEZ WĘZEŁ JUŻ WYKONANY W POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU .

- ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ Z SIECI MIEJSKIEJ

- CENTRALNEGO OGRZEWANIA POPRZEZ  INDYWIDUALNE WYMIENNIKI (STACJE) MIESZKANIOWE , ZASILANE Z SIECI MIEJSKIEJ POPRZEZ WĘZEŁ JUŻ WYKONANY W POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU

- ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ Z SIECI MIEJSKIEJ

- KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

- INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA (KLATEK SCHODOWYCH I GARAŻY), GNIAZD I SIŁY  LEDOWE.

- INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, ( RTV – ŚWIATŁOWÓD)  I DOMOFONU INSTALACJI ODGROMOWEJ.

3.4.3.PROJEKTOWANE DOJŚCIA I DOJAZDY DO OBIEKTÓW.

PROJEKTOWANY UKŁAD DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO ZESPOŁU UWZGLĘDNIA FUNKCJĘ MIESZKALNĄ OBIEKTÓW ,ORAZ POTRZEBY PARKINGOWE MIESZKAŃCÓW.

W OPRACOWANIU PRZYJĘTO ZASADĘ OTWARCIA   CZĘŚCI     BUDYNKU DLA POTRZEB ORGANIZACJI GŁÓWNYCH WEJŚĆ DO OBIEKTÓW.     PROPONOWANE ROZWIĄZANIE ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO DOJŚCIA DO     BUDYNKÓW OD STRONY ULICY KOZARA-SŁOBÓDZKIEGO, ORAZ DOJAZDY DO GARAŻY PODZIEMNYCH OD  STRONY UL.KOZARA-SŁOBÓDZKIEGO

LOKALIZACJA GŁÓWNYCH WEJŚĆ  UMOŻLIWIA JEDNOCZEŚNIE ORGANIZACJĘ  DOJŚĆ I  DOJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ISTNIEJĄCY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W REJONIE BUDYNKU ORAZ ODLEGŁOŚCI OBIEKTU OD  CIĄGÓW PIESZYCH POZWALAJĄ NA WYDZIELENIE  W TEJ STREFIE OGÓLNODOSTĘPNYCH  ZEWNĘTRZNYCH  PARKINGÓW NA SAMOCHODY OSOBOWE .

3.4.4.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO –      INSTALACYJNEGO.

PROJEKTOWANY BUDYNEK WYPOSAŻONO W N/ W INSTALACJE WEWNĘTRZNE :

  - WODY ZIMNEJ UŻYTKOWEJ Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

-    KANALIZACJI SANITARNEJ  POWIĄZANEJ Z MIEJSKĄ SIECIĄ

-    KANALIZACJI DESZCZOWEJ  POWIĄZANEJ Z MIEJSKĄ SIECIĄ

- INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, PRODUKOWANEJ PRZEZ INDYWIDUALNE WYMIENNIKI MIESZKANIOWE , ZASILANE Z SIECI MIEJSKIEJ POPRZEZ WĘZEŁ .

  - ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA ORAZ SIŁY Z PRZYŁĄCZY REALIZOWANYCH WG TWP

  - ODGROMOWEJ

  - (TELEFONICZNEJ , TELETECHNICZNEJ I RTV) – ŚWIATŁOWODOWEJ

  - WENTYLACJI W MIESZKANIACH W SYSTEMIE WENTYLACJI NISKOCIŚNIENIOWEJ. W POMIESZCZENIACH USŁUG, WENTYLACJA MECHANICZNA, Z ODZYSKIEM CIEPŁA. W GARAŻCH WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODDYMIANIEM.

  - P.POŻ Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI OKREŚLONO  W OPRACOWANIACH BRANŻOWYCH PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.4.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

DANE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH OKREŚLONE W  OPRACOWANIACH BRANŻOWYCH POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNYCH NA DZIEŃ DZISIEJSZY  NORM.

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN PROJEKTOWANYCH OPISANO W  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I PONIŻEJ, POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNYCH NA DZIEŃ DZISIEJSZY  NORM.

PROJEKTOWANE PRZEGRODY ZEWNĘTRZNIE POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNYCH NA DZIEŃ DZISIEJSZY     NORM W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ I AKUSTYCZNEJ.

STOSOWANE RODZAJE ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNYCH NA DZIEŃ DZISIEJSZY     NORM W ZAKRESIE OCHRONY CIEPLNEJ I AKUSTYCZNEJ.

3.4.6. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU.

  - BUDOWANE OBIEKTY SĄ CZĘŚCIĄ ZABUDOWY ZLOKALIZOWANEJ NA WYDZIELONEJ DZIAŁCE BUDOWLANEJ

  - BUDYNKI PRZEWIDZIANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI USŁUGOWO MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, WYPOSAŻONE W KOMPLET WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

-    PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO DLA KONDYGNACJI      GARAŻOWEJ W CAŁOŚCI / PODZIEMNA / GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO PRZYJMUJĘ SIĘ W GRANICACH  - QD<500MJ/M2   A DLA KONDYGNACJI USŁUGOWEJ / PARTER / - DLA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH PRZYJĘTYCH JAKO PM  – QD < 500MJ/M² - FUNKCJONALNIE ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ ZL.

  - BUDYNEK ZALICZONY DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI – PARTER Z MAX 120OSÓB JEDNOCZEŚNIE DO ZL I , POZIOM OD I DO III P. Z MAX 135 ILOŚCIA WSZYSTKICH OSÓB DO ZL IV

  - ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAJĄCA W OBIEKCIE – 255 OSÓB.

  - ZAGROŻENIE WYBUCHEM W POMIESZCZENIACH UŻYTKOWYCH NIE WYSTĘPUJE

  - OBIEKT STANOWI  JEDNĄ STREFĘ POZAROWĄ

  - PRZYJĘTO KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKU – DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ KL. C, - DLA CZĘŚCI NADZIEMNEJ KL. D

  - ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH - ELEMENTY

BUDYNKU ZAPROJEKTOWANO Z ELEMENTÓW NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA

  - GŁÓWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW ZAPROJEKTOWANO W KL. „C” ODPORNOŚCI OGNIOWEJ :

  - ŚCIANY , SŁUPY , PODCIĄGI , KLATKI SCHODOWE , STROPY - 60 MIN

  - ŚCIANY DZIAŁOWE , KONSTRUKCJA DACHU , KLAPY WYŁAZOWE PODASZA - 30 MIN

  - WARUNKI EWAKUACJI OBIEKTU ZAPEWNIONO WEWNĘTRZNYMI KLATKAMI

SCHODOWYMI ŻELBETOWYMI ORAZ WYJŚCIEM ZEWNĘTRZNYM EWAKUACYJNYM W POZIOMIE  PRZYZIEMIA. DROGI I WEJŚCIA EWAKUACYJNE OZNAKOWANE ZOSTANĄ ZGODNIE Z  PN 92/N- 01256/02.

  - POMIESZCZENIA W POZIOMIE PIWNIC ZAPROJEKTOWANO W KL. „C”

  - ŚCIANY I STROPY - 120 MIN

  - DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE - 30 MIN, NA DROGACH EWAKUACYJNYCH POZIOMU  PIWNIC SEGMENTU E.

  - INSTALACJA WEWNĘTRZNA ELEKTROENERGETYCZNA ZABEZPIECZONA BĘDZIE

WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM ZLOKALIZOWANYM W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO OBIEKTU

  - OBIEKT WYPOSAŻONO W INSTALACJĘ ODGROMOWĄ

  - HYDRANTY ZEWNĘTRZNE Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  ZLOKALIZOWANEJ W ULICY KOZARA SŁOBÓDZKIEGO.

  - PRZEWODY WENTYLACYJNE NALEŻY OBUDOWAĆ BLOCZKAMI SILKA GR. 12 CM

ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH Z MATERIAŁÓW NIE  ROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA WIĘKSZE OD 10.00 M

  - DROGĘ POŻAROWĄ STANOWI ULICA KOZARA SŁOBÓDZKIEGO, ORAZ WEWNĘTRZNY CIĄG KOMUNIKACYJNY.

-    KLATKĘ SCHODOWĄ WYPOSAŻYĆ W SYSTEM ODDYMIANIA Z CZUJNIKAMI TLENKU WĘGLA.

W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SPORZĄDZENIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTU I REALIZACJĘ JEJ ZALECEŃ W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE .

3.4.7. WYTYCZNE BUDOWLANE REALIZACJI POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH.

  - POSADZKI W POMIESZCZENIACH KOMUNIKACYJNYCH , HALLU , KLATCE SCHODOWEJ , SUSZARNIACH , SANITARIATACH , UMYWALNIACH  ORAZ POM.

GOSPODARCZYCH ZMYWALNE TRWAŁE I NIENASIĄKLIWE WG OPISU W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ. KORYTARZE I KLATKI SCHODOWE POSADZKI ZMYWALNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH. POZOSTAŁE POSADZKI W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH WG OPISU W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH: ŁAZIENKI , PRZEDPOKOJE I KUCHNIE ORAZ W POZOSTAŁYCH POKOJACH Z PANELI PODŁOGOWYCH KL. C5.

  - ŚCIANY I SUFITY ZA WYJĄTKIEM WYKŁADANYCH CERAMIKĄ POKRYTE TYNKIEM Z PRZECIERKĄ GIPSOWĄ KAT II

  - MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW TYNKOWANYCH FARBAMI EMULSYJNYMI- ZMYWALNYMI.

  - ZABEZPIECZENIE ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI W PASACH SZER. 60 CM NAD CIĄGIEM KUCHENNYM W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH.

  - PARAPETY OKIENNE WEWNĘTRZNE – KONGLOMERAT  Z ŻYWICY, W POMIESZCZENIACH Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ ŚCIAN WYKONAĆ Z TEJ SAMEJ OKŁADZINY I NIE POWINNY WYSTAWAĆ POZA LICO ŚCIANY.

  - COKOLIKI W POMIESZCZENIACH Z WYKŁADZINAMI CERAMICZNYMI WYKONAĆ W TYM SAMYM  MATERIALE DO WYSOKOŚCI 10 CM OD POZIOMU POSADZKI.

3.5. OPIS ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

3.5.1.FUNDAMENTY POD PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE.

POSADOWIENIE BUDYNKU PROJEKTUJE SIĘ JAKO BEZPOŚREDNIE W POSTACI PŁYTY ŻELBETOWEJ, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ, NA PODKŁADZIE BETONOWYM B10 I NA ZAGĘSZCZONEJ PODSYPCE Z PIASKU. SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA WG PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.

3.5.2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE.

ŚCIANY PIWNIC GRUB. 24 CM – ZAPROJEKTOWANE JAKO ŻELBETOWE Z BETONU W SYSTEMIE HYDROFOBOWYM C 25/30.MUROWANE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIWNICY NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM 10 CM.

NA POZIOMIE KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH, MIESZKALNYCH - ŚCIANY WARSTWOWE Z DOCIEPLENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ.

NA POZIOMIE PARTERU - ŚCIANY WARSTWOWE Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH SILIKATOWYCH GRUB. 24 CM,  WRAZ ZE SŁUPAMI ŻELBETOWYMI OCIEPLIĆ PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALLLNEJ O GRUBOŚCI 18 CM.

NA KONDYGNACJACH POWYŻEJ PARTERU - BLOCZKI SILKA GR 18 I 24CM + WARSTWA DOCIEPLAJĄCA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ  GRUBOŚCI 20 CM.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE LUB Z BLOCZKÓW SILKA GR 24 CM. ŚCIANY OSŁONOWE MIESZKAŃ BLOCZKI SILKA GR. 18CM SPEŁNIAJĄCE WYMÓG AKUSTYKI. ŚCIANY DZIAŁOWE – BLOCZKI SILKA GR 8 CM

ZMIANA MATERIAŁÓW W TRAKCIE BUDOWY WYMAGA ODPOWIEDNICH UZGODNIEŃ Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM. W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OKREŚLONE ZOSTAŁY WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.

SŁUPY NOŚNE ZEWNĘTRZNE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE DOCIEPLONE PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ O GRUB. 18 CM OKREŚLONEJ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ.

3.5.3.STROPY.

ZAPROJEKTOWANO STROPY ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE TYPU FILIGRAN ORAZ MIEJSCOWE WYLEWKI BETONOWE O GRUB. 15 CM WYLEWANE NA MOKRO NA PLACU BUDOWY.

WIEŃCE, PŁYTY ORAZ WYLEWKI WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWE W SZALUNKACH NA PLACU BUDOWY WG RYSUNKÓW W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO (BETON KL. B-20). PODCZAS WYKONYWANIA ELEMENTÓW STROPU NALEŻY DOPILNOWAĆ PRAWIDŁOWEGO OCIEPLENIA WIEŃCÓW ŻELBETOWYCH, PODCIĄGÓW, PŁYT BALKONOWYCH (POŁĄCZENIA TYPU ISOKORB), ORAZ INNYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH.

DETALE ROZWIĄZAŃ W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPRACOWANIA ORAZ PROJEKTACH WYKONAWCZYCH.

3.5.4.KONSTRUKCJA STROPODACHU

DACH PŁASKI, KOPERTOWY, SPADKI POŁACI DACHOWYCH WYPROFILOWANE PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ, ZGODNIE Z RYSUNKIEM RZUTU DACHU. DACH POKRYTY BLACHĄ GR. 0,6MM OCYNKOWANĄ, POWKLEKANĄ LAKIEREM, W RĄBEK STOJĄCY.

KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ DACHU, STANOWI STROP FILIGRAN I STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH.

PARAMETRY I DOKŁADNY OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU I OPISANYCH DETALI, W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ OPRACOWANIA.

3.5.5.KLATKA SCHODOWA.

KLATKA SCHODOWA W BUDYNKU, O KONSTRUKCJI PŁYTOWEJ ZAPROJEKTOWANO DO WYKONANIA NA PLACU BUDOWY JAKO WYLEWANE NA MOKRO .

PŁYTY SPOCZNIKOWE I SCHODOWE ŻELBETOWE O GRUB. 15 CM Z POZOSTAWIONYMI OTWORAMI DO MONTAŻU SŁUPKÓW BALUSTRADY STALOWEJ.

PO WYKONANIU STOPNIE SCHODÓW NALEŻY WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI.

3.5.6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE .

PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ I ŚCIANY PIWNIC, OCIEPLANE WARSTWĄ STYROPIANU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ FOLIĄ KUBEŁKOWĄ,

IZOLACJE POZIOME POMIESZCZEŃ MOKRYCH (SANITARIATY, ŁAZIENKI) WYKONAĆ Z TRZECH WARSTW PAPY ASFALTOWEJ NA LEPIKU NA GORĄCO Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY BOCZNE DO WYSOKOŚCI 30 CM.

PODCZAS WYKONYWANIA IZOLACJI PIONOWYCH NALEŻY DOPILNOWAĆ PRAWIDŁOWEGO I STARANNEGO WYKONANIA STYKU Z IZOLACJĄ POZIOMĄ.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE IZOLACJI W BUDYNKU, PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

3.5.7. IZOLACJA TERMICZNA.

JAKO ŚCIENNE TERMICZNE MATERIAŁY IZOLACYJNE, PRZYJĘTO PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ  LAMBDA <= 0,33W/MK, W SYSTEMIE PRODUCENTA, GRUBOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH WARSTW OKREŚLONO W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ. IZOLACJA CIEPLNA MUSI BYĆ WYKONANA BEZ MOSTKÓW CIEPLNYCH.

NA STROPODACHU JAKO IZOLACJĘ TERMICZNĄ PRZYJĘTO PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ, OKREŚLONE W PROJEKCIE GRUBOŚCI OCIEPLENIA ODPOWIADAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM NORMOM W TYM ZAKRESIE.

3.5.8.WENTYLACJA GRAWITACYJNA I MECHANICZNA.

WSZYSTKIE POMIESZCZENIA SANITARNE , TECHNOLOGICZNE ORAZ UŻYTECZNOŚCI OGÓLNEJ POSIADAJĄ WENTYLACJĘ NISKOCIŚNIENIOWĄ. ZAPROJEKTOWANO W POMIESZCZENIACH KANAŁY Z PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH (NP.: SCHIEDEL NR 742.04-21 - O WYMIARACH 32×24 CM /PRZEKRÓJ KANAŁÓW 2X 10×16CM/ ).

PUSTAKI WYKONANE Z BETONU LEKKIEGO, O GRUBOŚCI ŚCIANEK I PRZEGRÓD 4,0 CM, CO ZAPEWNIA SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW - 33,0 CM. ZAPROJEKTOWANY W OBIEKCIE SPOSÓB OGRZEWANIA - WYMIENNIKI INDYWIDUALNE SĄ UMIESZCZONE W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE MIESZKAŃ - NIE WYMAGAJĄ WYKONANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH.

W GARAŻACH ZAPROJEKTOWANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ.

3.5.9. ŚCIANKI DZIAŁOWE.

W POMIESZCZENIACH WIATROŁAPU I CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ DO MIESZKAŃ ŚCIANY

WARSTWOWE Z OCIEPLENIEM WG OPISU NA RYSUNKU. POZOSTAŁE  O GRUBOŚCI

8.00 CM Z BLOCZKÓW TYPU SILKA.

3.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

3.6.1.TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NALEŻY POKRYĆ TYNKIEM NAKRAPIANYM PRZYGOTOWANYM   POD MALOWANIE EMULSYJNE. TYNKI WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW GŁADKIE CEMENTOWO WAPIENNE GIPSOWANE. ELEMENTY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH COKOŁY, NALEŻY WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI (WEDŁUG RYSUNKÓW ELEWACJI W CZĘŚCI GRAFICZNEJ) . WSZYSTKIE ŚCIANY POMIESZCZEŃ MOKRYCH ZAPLECZA SANITARNEGO NALEŻY WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI GLAZUROWANYMI DO WYSOKOŚCI 210 CM.

3.6.2.POSADZKI I PODŁOGI.

PO WYKONANIU POSZCZEGÓLNYCH WARSTW PODŁOŻA, IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, AKUSTYCZNEJ, OCIEPLENIA ORAZ WARSTWY DOCISKOWEJ NALEŻY WYKONAĆ POSADZKI ZGODNIE Z OPISEM POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ – WSZĘDZIE TAM GDZIE ZAPROJEKTOWANO PANELE ZASTOSOWAĆ KLASĘ C5.

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POSADZKI ZMYWALNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ. POSADZKI WYKONAĆ NA PODŁOŻU BETONOWYM ZATARTYM NA GŁADKO Z DOKŁADNIE WYKONANYM POZIOMOWANIEM, DYLATOWANIEM W POLACH 3×3 M.

KORYTARZE, KLATKI SCHODOWE, PRZEDPOKOJE, KUCHNIE, SANITARIATY I ŁAZIENKI - PŁYTKI CERAMICZNE.

POMIESZCZENIA MIESZKALNE: POKOJE,   PANELE PODŁOGOWE.

DOKŁADNY I SZCZEGÓŁOWY OPIS WG CZĘŚCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA.

3.6.3.STOLARKA I ŚLUSARKA.

W OPRACOWANIU ZASTOSOWANO INDYWIDUALNE I TYPOWE ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI.

- OKNA WG  RYSUNKÓW ELEWACJI ZESPOLONE, . STOPIEŃ OCHRONY AKUSTYCZNEJ WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW, WSPÓŁCZYNNIK DLA CAŁEGO OKNA U=1,3W/m2K, PLUS CIEPŁY MONTAŻ Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ I USZCZELKAMI SKRZYDEŁ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY, OKUCIA Z MOŻLIWOŚCIĄ STAŁEGO ROZSZCZELNIANIA OKIEN ORAZ NAWIETRZAKI   HIGROSTEROWANE W KAŻDYM OKNIE WBUDOWANE W OŚCIEŻNICE OKIENNE. PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z PCW.

- DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE SZKLONE Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ, Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ, Z PRZYLGĄ, PROFILOWANE TYPU „PORTA” LUB „SOKÓŁKA” W OŚCIEŻNICACH DREWNIANYCH Z ODBOJNIKAMI. KRATKI NAWIEWNE W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA W DRZWIACH DO ŁAZIENEK, WC  I KUCHNI. WYPOSAŻONE W ODBOJNIKI .

- DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁYTOWE WEJŚCIOWE, Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ ANTYWLAMANIOWE, Z OKUCIAMI PRZECIWWYWAŻENIOWYMI, Z ODBOJNIKAMI. ODPORNOŚĆ OGNIOWA I  IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA  WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW .

- DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU ALUMINIOWE Z PROFILEM CIEPŁYM U=1,7 W/m2K -DLA CAŁYCH DRZWI, DRUGIE DRZWI WIATROŁAPU RÓWNIEŻ ALUMINIOWE Z PROFILEM ZIMNYM, SZKLENIE ZESTAWEM DWUSZYBOWYM SGG NISKOEMISYJNYM CLIMA PLUS WSPÓŁCZYNNIK K=1.10, Z ODBOJNIKAMI.

WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ .

BALUSTRADY BALKONOWE I KLATKI SCHODOWEJ STALOWE, CYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO,  O WYMIARACH, KSZTAŁCIE I KONSTRUKCJI JAK NA RYSUNKACH ELEWACJI.

WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE NA BUDYNKU TJ. TARASÓW, BALKONÓW, OGNIOMURKÓW ITP. Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 0,6MM.

WYPOSAŻONE W KOLCE PRZECIW GOŁĘBIOM (OGNIOMURY, GZYMSY,PILASTRY, WYSTAJĄCE ELEMENTY ELEWACJI, itp.)

-  	BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE , STEROWANE , Z NAŚWIETLEM Z SZYBY W CZĘŚCI GÓRNEJ . WYPOSAŻONA W 70 szt ZAPROGRAMOWANYCH  PILOTÓW.

-          WYKONAWCA ZAMÓWI I ZAMONTUJE NA PARTERZE W KLATCE SCHODOWEJ :

* EUROSKRZYNKI LISTOWE OZNAKOWANE CYFRAMI NA 50 ODBIORCÓW.

* GABLOTĘ INFORMACYJNĄ NIE ZAMYKANĄ,  NA RAMIE ALUMINIOWEJ Z MIEJSCEM NA LOGO ZAMAWIAJĄCEGO W GÓRNEJ CZĘŚCI , Z WYKONANYM    LOGO ŚTBS.

* OSADZI W PŁYTKACH POSADZKOWYCH W WIATROŁAPIE WYCIERACZKĘ DO OBUWIA O WYMIARACH MINIMUM 100X60 CM

-         WYKONAWCA WYKONA I ZAMONTUJE NUMER POLICYJNY NAD WEJŚCIEM DO KLATKI SCHODOWEJ WG. PROJEKTU UZGODNIONEGO WCZEŚNIEJ Z ZAMAWIAJĄCYM .

-         WYKONAWCA PONUMERUJE MIESZKANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM . NUMER NALEŻY NAMALOWAĆ OD SZABLONU FARBĄ W KOLORZE CIEMNOSZARYM NA ŚCIANIE PRZY WEJŚCIU DO MIESZKANIA.

-         WYKONAWCA WYKONA I ZAMONTUJE W GARAŻU ODBOJNICE STALOWE SŁUPÓW I NAROŻNIKÓW TYPU U4 O PARAMETRACH :

* ŚREDNICA  60 mm

* WYSOKOŚĆ 600 mm

* PODSTAWA WYKONANA Z BLACHY gr. 8 mm

* POWIERZCHNIA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE ŻÓŁTYM, CZARNE

PASY ODBLASKOWE

MONOWANIE DO PODŁOŻA POPRZEZ PRZYKRĘCENIE

-         WYKONAWCA WYKONA W GARAŻU TRWAŁĄ NUMERACJĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WYKONANA POZIOME PASY WYDZIELAJĄCE POSZCZEGÓLNE MIEJSCA POSTOJOWE. NAD WJAZDEM DO GARAŻU WYKONAN ZNAKI INFORMACYJNE „WJAZD POJAZDÓW DO max. 2 m WYSOKOŚCI”, „ZAKAZ WJAZDU  POJAZDÓW NA GAZ”.

-        WSZYSTKIE KOMINY WENTYLACYJNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI

PCV PRZED WPADANIEM DO NICH PTAKÓW .

3.6.4. ROBOTY MALARSKIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE W BUDYNKU MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE ANTYKORRROZYJNIE PRZEZ CYNKOWANIE I MALOWANIE PROSZKOWE

STOLARKĘ DRZWIOWĄ WEWNĘTRZNĄ ZAMAWIAĆ W WERSJI FOLIOWANEJ. ŚCIANY I SUFITY POMIESZCZEŃ POMALOWAĆ FARBAMI EMULSYJNYMI ZMYWALNYMI. CIĄGI KOMUNIKACYJNE OD WYSOKOŚCI 150 CM OD POSADZKI MALOWAĆ FARBĄ AKRYLOWĄ. PONIŻEJ LAMPERIA Z FARBY OLEJNEJ MATOWEJ .

3.6.5. ZAPOTRZEBOWANIE NA  ENERGIĘ  CIEPLNĄ – WSPÓŁCZYNNIK „EP”.

ZASTOSOWANE  MATERIAŁY ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z NOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI  W 2017 ROKU TJ. EP <= 95 KWh/(m2rok), ORAZ NIEKTÓRYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH LOKALI I BUDYNKÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE  ŚRODKÓW Z NOWEGO PROGRAMU BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Z 2015 ROKU. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  OKREŚLANE WSKAŹNIKIEM „E” DLA POTRZEB OGRZEWANIA OBIEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ MUSI BYĆ ZGODNE Z OBOWIĄZUJACYMI  NA DZIEŃ DZISIEJSZY PRZEPISAMI .

3.6.5. ROBOTY  INSTALACJI SANITARNYCH

WSZYSTKIE WODOMIERZE I CIEPŁOMIERZE ZAPROJEKTOWANE DO LOKALI MIESZKALNYCH MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W MODUŁ DO ODCZYTU RADIOWEGO . WSZYSTKIE LICZNIKI LUB LOGOTERMY NALEŻY TRWALE OZNACZYĆ NUMERAMI MIESZKAŃ, DO KTÓRYCH PRZYNALEŻĄ. WSZYSTKIE LICZNIKI NALEŻY ZAPLOMBOWAĆ.

W BUDYNKU NALEŻY PRZEWIDZIEĆ RÓWNIEŻ  2 URZĄDZENIA NADAWCZO-ODBIORCZE WRAZ Z DOSTĘPEM DO PORTALU INTERNETOWEGO PRODUCENTA, W CELU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY .

KAŻDE MIESZKANIE POWINNO POSIADAĆ W PRZEDPOKOJU W OBUDOWIE NA ŚCIANIE ROZDZIELACZ DO Z.W., C.W.U. , C.O.  WRAZ Z  ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI .

WPROWADZA SIĘ USZCZEGÓŁOWIENIA, DO PROJEKTU W ZAKRESIE

INSTALACJI SANITARNYCH :

1.	URZĄDZENIA SANITARNE

UMYWALKI CERAMICZNE SERI NOVA FIRMY KOŁO O SZEROKOŚCI 60 CM LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

2.	MISKI USTĘPOWE - WC SERIA WC NOVA PRO FIRMY KOŁO Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

3.	ZLEWOZMYWAK ZE STALI NIERDZEWNEJ DWUKOMOROWY O WYMIARACH 60 X 80 CM NAKŁADANY GŁADKI TYP DR 60/80 D.H.FIRMY FERRO LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

4.	WANNA PROSTOKĄTNA FIRMY KOŁO TYPU PERFECT 160X75 CM WRAZ Z OBUDOWĄ FRONTOWĄ LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

5.	BRODZIK PROSTOKĄTNY FIRMY KOŁO TYP PACYFIK 100X80 CM Z POWŁOKĄ ANTISLIDE LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

6.	ZAWORY DO WODY ORAZ PRZYŁĄCZA DO WODY (WĘŻYKI) PRODUCENT KRAKOWSKA FABRYKA ARMATURY S.A. (UL. ZAKOPIAŃSKA NR 72, 30-418 KRAKÓW) LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

7.	BATERIE UMYWALKOWE, WANNOWE I DO ZLEWÓW ŚCIENNE FIRMY GROHE LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

8.	RURY, AUTOMATYKA I ROZDZIELACZE W SYSTEMIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY TECEFLOOR LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH. ROZDZIELACZE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEŻY ZLOKALIZOWAĆ NA PIĘTRZE POWYŻEJ ZADANEGO MIESZKANIA

9.	W KAŻDYM LOKALU MIESZKALNYM W POMIESZCZENIU PRZEDPOKOJU NALEŻY ZAINSTALOWAĆ INDYWIDUALNY STEROWNIK OGRZEWANIA.

10.	ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA FIRMY DANFOSS LUB INNE RÓWNOWAŻNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

11.	WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ŁAZIENEK NALEŻY ZAINSTALOWAĆ  GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE WYPOSAŻONE WE WŁASNE REGULATORY POMIESZCZENIOWE TEMPERATURY

12.	INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZA WĘZŁEM CIEPLNYM (PO STRONIE WTÓRNEJ) NALEŻY WYPOSAŻYĆ W STACJĘ UZDATNIANIA WODY DO CELÓW CO.

13. WSZYSTKIE WODOMIERZE I CIEPŁOMIERZE ZAPROJEKTOWANE DO LOKALI MIESZKALNYCH MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W MODUŁ DO ODCZYTU RADIOWEGO .

W BUDYNKU NALEŻY PRZEWIDZIEĆ RÓWNIEŻ  1 URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE WRAZ Z DOSTĘPEM DO PORTALU INTERNETOWEGO PRODUCENTA, W CELU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY .

KAŻDE MIESZKANIE POWINNO POSIADAĆ W PRZEDPOKOJU W OBUDOWIE NA ŚCIANIE ROZDZIELACZ DO Z.W., C.W.U. , C.O.  WRAZ Z  ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI .

3.6.6.  ROBOTY  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SANITARNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY I CENTR. OGRZEWANIA   :

### URZĄDZENIE  DO CO. I C.W.U. (MIESZKANIOWA STACJA PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY) WINNO ZAWIERAĆ :

- PROFILOWANĄ PŁYTĘ PODSTAWOWĄ (WERSJA SZEROKA 555 MM) Z KOMPLETEM 6 PODŁĄCZEŃ ŚRUBUNKOWYCH ¾“ GW;

- LUTOWANY WYMIENNIK PŁYTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ WP 24-14 33 KW;

- PROPORCJONALNY TRÓJDROGOWY ZAWÓR TYPU PM-REGLER Z POTRÓJNYM USZCZELNIENIEM Z SAMOSMARUJĄCĄ TULEJĄ SILIKONOWĄ, Z PRIORYTETEM PRZYGOTOWANIA C.W.U., ZGODNY Z ATESTEM DVGW DW-5806 ;

- KRYZĘ DŁAWIĄCĄ PRZEPŁYW ZIMNEJ WODY 12 L/MIN;

- STREFOWY ZAWÓR REGULACYJNY INSTALACJI C.O. MAKS. 12 KW (DT 20K).;

- WSTAWKĘ DO LICZNIKA CIEPŁA 110 MM

- ZAŚLEPIONE KRÓĆCE DO CZUJEK POMIAROWYCH LICZNIKA CIEPŁA;

- FILTR SIATKOWY DO WODY ZIMNEJ;

- FILTR SIATKOWY CZYNNIKA GRZEWCZEGO (ZASILANIE);

- ODPOWIETRZNIKI;

- ORUROWANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

- ZESTAW MONTAŻOWY - KOŁKI ROZPOROWE

KOMPLET ZAWORÓW PROSTYCH DO STACJI TYPU ISM THERMIC 7 SZT. 3/4" GW/GZ

2 SZT. ZAWÓR NIEBIESKI, 2 SZT. ZAWÓR CZERWONY, 3 SZT. ZAWÓR ZIELONY

WSTAWKA NA WODOMIERZ I BEZPOŚREDNIE WYJŚCIE ZIMNEJ WODY Z PODŁĄCZENIEM ŚRUBUNKOWYM ¾” GW

TWR – TERMOSTATYCZNY ZAWÓR OGRANICZAJĄCY TEMPERATURĘ WYPŁYWU C.W.U.

(ZAKRES REGULACJI OD 40 DO 70°C)

POKOJOWY, DOBOWY, MECHANICZNY REGULATOR

TEMPERATURY TYPU SALUS RT100

SIŁOWNIK 230V NC

### TERMOSTATYCZNY ZAWÓR TYPU TTV MOSTEK CYRKULACYJNY DO MONTAŻU NA ZAKOŃCZENIU PIONU (ZAKRES REGULACJI  25- 60°C)

### CIEPŁOMIERZ MECHANICZNY TYPU ISTA SENSONIC II 0,6 M3/H Z MODUŁEM RADIOWYM

### WODOMIERZ WODY ZIMNEJ  TYPU ISTA  DOMAQUA Q 3-1,6 M3/H Z MODUŁEM RADIOWYM

3.6.7. ROBOTY  INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH :

- KUCHENKI ELEKTRYCZNE INDUKCYJNE O PARAMETRACH:

- Rodzaj płyty grzewczej	Indukcyjna

- Rodzaj piekarnika	 	Elektryczny

- Kolor frontu piekarnika	Inox

- Termoobieg			Tak

- prowadnice piekarnika	teleskopowe

- klasa energetyczna 		A

- szuflada na prowadnicach rolkowych

- Chłodny front piekarnika (3 szyby w drzwiach)

- Programator elektroniczny 	Tak

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Kolor płyty grzewczej 		Czarny

- Gwarancja 			24 miesiące

- Ilość pól grzewczych 		4

- CZUJNIKI DYMU NA KLATKACH SCHODOWYCH (PO 1 SZT NA KAŻDEJ KLATCE )

- INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH DOPROWADZONA DO DUŻEGO POKOJU W MIESZKANIU WRAZ Z GNIAZDKIEM

- W BUDYNKU OŚWIETLENIE  PLUS OŚWIETLENIE AWARYJNE KLATEK SCHODOWYCH I GARAŻY TYPU LED NA WYMIENNĄ ŻARÓWKĘ (NA CZUJKĘ RUCHU I CZUJKĘ OBECNOŚCI) I OŚWIETLENI ZEWNĘTRZNEGO (PARKOWEGO)  -  TYPU LED (NA CZUJKĘ RUCHU I CZUJKĘ OBECNOŚCI) .

- WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU , NA CIĄGACH KOMINIKACYJNYCH ZAMONTOWAĆ PRZYCISKI WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA Z DIODĄ/PODŚWIETLANE W CIEMNOŚCI .

- NA BUDYNKU ANTENA ZBIORCZA

- W GARAŻACH ZAMONTOWAĆ LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OPOMIAROWANIA GARAŻU OSOBNO

WSZYSTKIE TERENY ZIELONE ZGODNIE Z PZT OBSIAĆ TRAWĄ I WYKONAĆ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW W MIEJSCACH ZAPROJEKTOWANYCH .

UWAGA WAŻNE :

POWYŻSZE, OBOWIĄZKOWO WPROWADZIĆ DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO.

B. DOKUMENTY BUDOWY (WG DZ. U. Z 2004 NR 198 P.2042)

1. DZIENNIK BUDOWY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY ROBÓT.

ZAPISY W DZIENNIKU BUDOWY BĘDĄ DOKONYWANE NA BIEŻĄCO I BĘDĄ DOTYCZYĆ PRZEBIEGU ROBÓT I BHP OPATRZONE DATĄ I PODPISEM OSOBY, KTÓRA DOKONUJE WPISU.

DO DZIENNIKA BUDOWY NALEŻY WPISAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI:

- DATĘ PRZEKAZANIA WYKONAWCY TERENU BUDOWY;

- DATĘ PRZEKAZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ;

- PRZEBIEG ROBÓT I PRZESZKODY W PROWADZENIU ROBÓT;

- DATĘ EWENTUALNEGO WSTRZYMANIA ROBÓT;

- INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANYCH ROBÓT;

- ZGODNOŚĆ RZECZYWISTYCH WARUNKÓW Z OPISEM W RYSUNKACH PROJEKTOWYCH.

WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY PROJEKTANTA OBLIGUJE INWESTORA I WYKONAWCĘ ROBÓT DO USTOSUNKOWA-NIA SIĘ DO WPISU.

PROJEKTANT NIE JEST STRONĄ KONTRAKTU I NIE MA UPRAWNIEŃ DO WYDAWANIA POLECEŃ STRONOM KONTRAKTU.

2. TABLICA INFORMACYJNA

TABLICA INFORMACYJNA I DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
– WG USTAWY – DZ. U. Z 2000 R. P. 106.

3. KSIĘGA OBMIARU

KSIĘGĘ OBMIARU PROWADZI WYKONAWCA ROBÓT, CHYBA ŻE ZAPIS KONTRAKTU STANOWI ROZLICZENIE FAKTYCZNE, JAKO RYCZAŁT UMOWNY.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, NA PODSTAWIE ODBIORU ROBÓT CZĘŚCIOWYCH I OPISANYCH W KSIĘDZE OBMIARÓW, INWESTOR MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA OKRESOWE PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE.

4. POZOSTAŁE DOKUMENTY

- POZWOLENIE NA BUDOWĘ;

- PROTOKOŁY PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY;

- UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI TRZECIMI;

- PROTOKOŁY Z NARAD I USTALEŃ NA BUDOWIE;

- KORESPONDENCJA DOT. BUDOWY;

- PROTOKOŁY ODBIORU ROBÓT;

- PISEMNE OPINIE EKSPERTÓW I KONSULTANTÓW;

- INSTRUKCJE DOT. REALIZACJI ROBÓT.

DOKUMENTY W/W BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT NA TERENIE BUDOWY W MIEJSCU ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONYM.

WSZYSTKIE DOKUMENTY BĘDĄ ZAWSZE DOSTĘPNE I PRZEDSTAWIANE DO WGLĄDU NA ŻYCZENIE INWESTORA.

5. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT

- RYSUNKI ROBOCZE;

- HARMONOGRAM ROBÓT;

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA;

- INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ;

- DOKUMENTACJA PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP.

DOKUMENTACJĘ POWYŻSZĄ OPRACOWUJE WYKONAWCA NA KOSZT WŁASNY.

6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

WSZYSTKIE MATERIAŁY, JAKICH WYKONAWCA ZAMIERZA ZASTOSOWAĆ W CELU WYKONANIA ROBÓT MUSZĄ UZYSKAĆ APROBATĘ ZAMAWIAJĄCEGO I MUSZĄ ODPOWIADAĆ WARUNKOM OKREŚLONYM W ART. 10 USTAWY „PRAWO BUDOWLANE” Z DNIA 7. LIPCA 1994 R. (DZ.U. Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016) ORAZ USTAWIE Z 16. KWIETNIA 2004 R. O WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ.U. NR 92, POZ. 881).

WYKONAWCA DLA POTWIERDZENIA JAKOŚCI UŻYTYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZY ŚWIADECTWA I ATESTY STOSOWANYCH MATERIAŁÓW.

UŻYTE MATERIAŁY POCHODZĄCE Z KRAJÓW UE MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY DOPUSZCZAJĄCE ICH ZASTOSOWANIE W POLSCE.

MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓREK MUSZĄ BYĆ UTYLIZOWANE (MAT. SZKODLIWE) W MIEJSCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.

MIEJSCA CZASOWEGO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW BĘDĄ ZLOKALIZOWANE NA TERENIE BUDOWY Z UZGODNIENIEM INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO.

7. SPRZĘT

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UŻYTKOWANIA JEDYNIE TAKIEGO SPRZĘTU, KTÓRY NIE SPOWODUJE NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA JAKOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT I ZACHOWANIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH.

8. TRANSPORT

WARUNKI ZASTOSOWANIA TRANSPORTOWYCH ŚRODKÓW NA BUDOWIE SĄ TAKIE SAME, JAK SPRZĘTU BUDOWLANEGO.

9. WYKONANIE ROBÓT

ROZPOCZĘCIE BUDOWY NASTĘPUJE Z CHWILĄ PODJĘCIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE BUDOWY.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBÓT ZGODNIE Z KONTRAKTEM (UMOWĄ) ORAZ ZA JAKOŚĆ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT Z ICH ZGODNOŚCIĄ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, WYMAGANIAMI ST, PZJ ORAZ POLECENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.

10. ODBIÓR ROBÓT

ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE Z PROCEDURAMI OPISANYMI W WARUNKACH OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH KONTRAKTU.

ROBOTY PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCYM RODZAJOM ODBIORÓW DOKONYWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI ZAMAWIAJĄCEGO:

- ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH;

- ODBIÓR CZĘŚCIOWY;

- ODBIÓR ELEMENTÓW (ETAPU) KOŃCOWY;

- ODBIÓR OSTATECZNY CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA;

- ODBIÓR POGWARANCYJNY.

11. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA;

- DZIENNIK BUDOWY (ORYGINAŁ);

- DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY WBUDOWANYCH MATERIAŁÓW;

- OŚWIADCZENIA I PROTOKOŁY ORGANÓW NADZORU I KONTROLI TJ. INSPEKCJI SANITARNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO, PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ORAZ DOKUMENTY ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO.

W PRZYPADKU, GDY WEDŁUG KOMISJI ODBIORU NIE BĘDĄ SPEŁNIONE W/W WARUNKI, W POROZUMIENIU Z WYKONAWCĄ ROBÓT WYZNACZA SIĘ PONOWNY TERMIN ODBIORU ROBÓT.

PODSTAWOWYM DOKUMENTEM ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT JEST PROTOKÓŁ ODBIORU SPORZĄDZONY WG WZORU ZAMAWIAJĄCEGO.

PO SPORZĄDZENIU PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO, WYKONAWCA ROBÓT PRZEDKŁADA ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W KONTRAKCIE.

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

PODSTAWĄ PŁATNOŚCI JEST CENA SKALKULOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT ZA JEDNOSTKĘ OBMIAROWĄ USTALONĄ DLA DANEJ POZYCJI W PRZEDMIARZE ROBÓT ZAWARTYM W KOSZTORYSIE OFERTOWYM. DO CEN NIE NALEŻY DOLICZAĆ PODATKU VAT CENA JEDNOSTKOWA MUSI ZAWIERAĆ KOSZTA ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT ORAZ WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW BUDOWLANYCH, JAK I UPORZĄDKOWANIEM TERENU.

DLA UMÓW RYCZAŁTOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT WYKORZYSTANY JEST JEDYNIE DO SZACUNKOWEGO OKREŚLENIA ZAAWANSOWANIA ROBÓT DLA POTRZEB WYSTAWIENIA PRZEJŚCIOWEJ FAKTURY. KOSZTY OKREŚLONE W KONTRAKCIE ZA WYKONANĄ ROBOTĘ NIE PODLEGAJĄ MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA DODATKOWEJ ZAPŁATY ZA ROBOTY OBJĘTE KONTRAKTEM.

13. DOKUMENTY WYMAGANE DO OFERTY

OFERENT DO SWOJEJ OFERTY DOŁĄCZA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- OPIS BIURA I ZAPLECZA BUDOWY (PARAMETRY TECHNICZNE)

- METODOLOGIĘ ROBÓT DLA GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ

- HARMONOGRAM CZASOWY WYKONYWANIE ROBÓT

- PROGNOZĘ PRZEPŁYWU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

- OPIS SYSTEMU KONTROLI DOT. JAKOŚCI ROBÓT

- SPOSÓB DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WODY, SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI Z BUDOWĄ.

C. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT

DZIAŁ ROBÓT  -  CPV – 45000000-7  - ROBOTY BUDOWLANE

I.  STAN SUROWY

1. ROBOTY ZIEMNE  – CPV – 45111-000-8  (ST – 01)

- ZAKRES ROBÓT:

- WYKONANIE NIWELACJI TERENU POD BUDOWĘ;

- WYKONANIE WYKOPÓW SZEROKOPRZESTRZENNYCH MECHANICZNIE;

- WYKONANIE WYKOPÓW RĘCZNIE POD ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE;

- OBSYPANIE WYKOPU POSPÓŁKĄ I ŻWIREM;

- WYWÓZ NADMIARU UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYŁADOWCZYMI 5-10 T NA ODL. 10 KM.

- MATERIAŁY:

  - NIE WYSTĘPUJĄ.

- SPRZĘT:

-	RĘCZNY, ŁOPATY, KILOFY, PIŁA MECHANICZNA, TACZKI BUDOWLANE;

-	KOPARKA GĄSIENICOWA 0,60 M3/ŁYŻKA;

-	SPYCHARKA 74 KW.

- TRANSPORT:

-  SAMOCHODY SAMOWYŁADOWCZY 5-10 T.

- PRZEPISY:

    - BN-83/8836-01, ÷02	ROBOTY ZIEMNE

    - PN-B-10736:1999	ROBOTY ZIEMNE

    - PN-81/B-03020		GRUNTU BUDOWLANE – POSADOWIENIE BUDYNKÓW

    - PRZEPISY BHP.

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE  – CPV – 45262311  (ST – 02)

- ZAKRES ROBÓT:

- WYKONANIE PODKŁADU Z BETONU KL. B-10;

- WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ŻELBETOWEJ Z BETONU KL. B-25;

- WYKONANIE POGRUBIEŃ PŁYTY, ŻELBETOWYCH Z BETONU KL. B-25;

- ZAZBROJENIE STALĄ KONSTRUKCYJNĄ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ;

- WYKONANIE SZALOWANIA W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH;

- MATERIAŁY:

  - DESKOWANIE DROBNOWYMIAROWE U-FORM;

  - BETON ŻWIROWY KL. B-25, W10;

  - BETON ZWYKŁY KL. B-10;

  - STAL ZBROJENIOWA WG PROJEKTU;

  - KIT TRWALEPLASTYCZNY SUPERFLEX.

- SPRZĘT:

- RĘCZNY – DROBNY – POZIOMICA METALOWA, ŁOPATY, TACZKI;

- SPRZĘT DO FORMOWANIA ZBROJENIA KONSTRUKCYJNEGO;

- WIBRATOR SPRĘŻARKOWY;

- POMPA DO BETONU SAMOCHODOWA.

- TRANSPORT:

-  SAMOCHODY DOSTAWCZY 5 T;

- SAMOCHÓD-GRUSZKA DO TRANSPORTU BETONU.

- PRZEPISY:

    - PN-ISO-6935-1:1998	STAL  DO ZBROJENIA BETONU – PRĘTY GŁADKIE

    - PN-ISO-6935-2:1998	STAL  DO ZBROJENIA BETONU – PRĘTY ŻEBROWANE;

    - PN-ENV-2061		BETON – PRODUKCJA, UKŁADANIE

    - PN-88/B-06250		BETON ZWYKŁY

    - PN-91/B-06263		BETON LEKKI

    - PN-88/6738-07		BETON HYDROTECHNICZNY

    - PN-B-06712		KRUSZYWA DO BETONU

    - PN-D-96000		SZALUNKI

    - WTWO			ROBOTY BUDOWLANE TOM I

    - PRZEPISY BHP

3. ROBOTY ŻELBETOWE POZOSTAŁE – CPV – 45262311-4  (ST – 03)

- ZAKRES ROBÓT:

- WYKONANIE ŻELBETOWYCH ŚCIAN, SŁUPÓW PIWNIC Z BETONU KL. B-25, W-10;

- WYKONANIE PODCIĄGÓW, WIEŃCÓW I NADPROŻY ŻELBETOWYCH Z BETONU KL. B-25;

- WYKONANIE STROPÓW GĘSTOŻEBERKOWYCH, PREFABRYKOWANYCH FILIGRAM O GRUB. 20 I 25CM CM Z NADBETONEM B-25;

- WYKONANIE PŁYT ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH, BALKONÓW Z BETONU KL. B-25;

- WYKONANIE SCHODÓW ŻELBETOWYCH  Z BETONU KL. B-25;

- MONTAŻ ELEMENTÓW IZOLACJI TERMICZNEJ SCHOCK-ISOCORB;

- WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ PIONOWEJ ŚCIAN ŻELBETOWYCH PIWNIC, PŁYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 10 CM;

- MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW ZBROJENIA DLA ŚCIAN I STROPÓW ŻELBETOWYCH.

- MATERIAŁY:

- STAL ZBROJENIOWA WG PROJEKTU;

- SZALUNEK SYSTEMOWY U-FORM;

- BETON ŻWIROWY B-25, W10;

- PREFABRYKOWANE PŁYTY STROPOWE FILIGRAM, PREFABRYKOWANE BALKONY;

- ELEMENTY IZOLACJI TERMICZNEJ SCHOCK-ISOCORB;

- PŁYTY STYROPIANOWE GRUB. 2 CM I GRUB. 8 CM;

- EMULSJA POLIMEROWO-BITUMICZNA SULFITON K-2;

- NADPROŻA PREFABRYKOWANE L-19 (ŻELBETOWE);

- SIATKI STALOWE ZBROJENIOWE DLA ŚCIAN ŻELBETOWYCH.

- SPRZĘT:

- SPRZĘT RĘCZNY DROBNY: POZIOMICE METALOWE, TACZKI, ŁOPATY;

- NARZĘDZIA DO FORMOWANIA ZBROJENIA KONSTRUKCYJNEGO;

- WIBRATORY SPRĘŻARKOWE;

- POMPA DO BETONU SAMOCHODOWA;

- DŹWIG STACJONARNY WIEŻOWY – ZASIĘG 50 M;

- POJEMNIKI DO BETONU.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5T.

- SAMOCHÓD-GRUSZKA DO TRANSPORTU BETONU.

- PRZEPISY:

    - PN-ISO-6935-1:1998	STAL  DO ZBROJENIA BETONU – PRĘTY GŁADKIE

    - PN-ISO-6935-2:1998	STAL  DO ZBROJENIA BETONU – PRĘTY ŻEBROWANE;

    - PN-ENV-2061		BETON – PRODUKCJA, UKŁADANIE

    - PN-88/B-06250		BETON ZWYKŁY

    - PN-88/6738-07		BETON HYDROTECHNICZNY

    - PN-B-06712		KRUSZYWA DO BETONU

    - PN-D-96000		SZALUNKI

    - WTWO			ROBOTY BUDOWLANE TOM I

    - PRZEPISY BHP

4. ROBOTY MUROWE – CPV – 45262520  (ST – 04)

- ZAKRES ROBÓT:

- WYKONANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH PIWNIC,  JAKO ŻELBETOWE WYLEWANE NA MIEJSCU.

- WYKONANIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NOŚNYCH NADZIEMIA Z BLOCZKÓW SILKA GR 18 I 24CM, KL. 25, OSŁONOWYCH KL.15,

- WYKONANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH Z BLOCZKÓW SILKA GRUB. 18 I 24 CM;

- MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PREFABRYKOWANYCH TYPU SCHIEDEL;

- MONTAŻ NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH L-19;

- WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z BLOCZKÓW TYPU SILKA, GRUB. 8 I GRUB. 12 CM.

- MATERIAŁY:

- BLOCZKI SILKA E18S I E24S KL 25 GR. 18 I 24CM, ZAPRAWA M12;-ŚCIANY NOŚNE

- BLOCZKI SILKA E18E I E24 KL 15 GR. 18 I 24CM, ZAPRAWA M6;-ŚCIANY OSŁONOWE

- BLOCZKI SILKA GR 8 I 12CM, ZAPRAWA CEM.-WAP. M-2,5;

- PREFABRYKOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE SCHIEDEL;

- PREFABRYKOWANE NADPROŻA ŻELBETOWE L-19.

- SPRZĘT:

- SPRZĘT RĘCZNY DROBNY: POZIOMICE METALOWE, TACZKI, ŁOPATY, KIELNIE MURARSKIE, MŁOTKI;

- BETONIARKA ELEKTRYCZNA 150 L;

- WYCIĄG BUDOWLANO-TOWAROWY ELEKTRYCZNY.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5T.

- SAMOCHÓD WYWROTKA 5 T.

- PRZEPISY:

    - PN-68/B-10020		ROBOTY MUROWE Z CEGŁY

    - PN-90/B-14501		ZAPRAWY BUDOWLANE;

    - PN-92/M-47335	BETONIARKI

    - PN-M-47900-2:1996	RUSZTOWANIA ROBOCZE

    - PN-B-12008:1996	WYROBY BUDOWLANE CERAMICZNE

    - PN-B-12066/AZ2:2001	WYROBY CERAMICZNE - PUSTAKI

    - PRZEPISY BHP

5. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH.

- KONSTRUKCJA DACHU ODWRÓCONEGO NAD GARAŻEM  – CPV – 45261210-9  SST NR B.11.00  (ST-05)

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU DACHÓW ODWRÓCONYCH-DACH ZIELONY.(WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU

I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W PKT. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

ROBOTY , KTÓRYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA OBEJMUJĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE I MAJĄCE NA CELU WYKONANIE DACHÓW ZIELONYCH SYSTEMOWYCH:

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

WYKONAWCA ROBÓT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ ICH WYKONANIA ORAZ ZA ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ,

SST I POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.

2. MATERIAŁY

2.1. SYSTEMOWE DACHY ODWRÓCONE (ZIELONE)

- SZLICHTA CEMENTOWA ZE SPADKIEM 1,6%

- IZOLACJA CIĘŻKA Z EMULSJI POLIMEROWO-BITUMICZNEJ ODPORNEJ NA KORZENIE WG PROJEKTU

- MATA OCHRONNA WODOODPORNA  WG PROJEKTU

- WARSTWA TERMICZNA POLISTYREN EKSTRADUROWANY EPS 200 ( WG PROJEKTU)

- WARSTWA DRENAŻOWA NP. GEOWŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA WG PROJEKTU

- DRENAŻ, WARSTWA ŻWIRU 16/32MM

- ZIEMIA Z TRAWĄ

3. SPRZĘT ROBOTY MOŻNA WYKONAĆ PRZY UŻYCIU DOWOLNYCH NARZĘDZI ORAZ NARZĘDZI ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA

WYROBU.

4. TRANSPORT

DOZWOLONYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU .

5. WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE :

A) WYKONANIE SZLICHTY WYRÓWNAWCZEJ.

B) WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH

C) WYKONANIE WARSTW ZIEMNYCH I PODKŁADÓW

D) WYKONANIE NAWIERZCHNI (CHODNIKI, WARSTWY GLEBY, ROSLINNOŚĆ ITP.)

6. KONTROLA JAKOŚCI

PRZY ODBIORZE DACHU ZIELONEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ :

I JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC IZOLACYJNYCH I PODKŁADOWYCH :

- ZGODNOŚĆ WARSTW IZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH Z PROJEKTEM

- ZGODNOŚĆ WARSTW ZIEMNYCH I PODKŁADOWYCH Z PROJEKTEM

- ZGODNOŚĆ WARSTW WIERZCHNICH Z PROJEKTEM

7. OBMIAR ROBÓT

JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ ROBÓT JEST M2 WYKOŃCZONEJ NAWIERZCHNI DACHU ZIELONEGO [DLA ROŻNYCH TYPÓW].

ILOŚĆ ROBÓT OKREŚLA SIĘ NA PODSTAWIE PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZAAPROBOWANYCH PRZEZ INSPEKTORA

NADZORU I SPRAWDZONYCH W NATURZE.

8. ODBIÓR ROBÓT

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY PRZED WYKONANIEM WARSTW WIERZCHNICH.

ODBIÓR KONCOWY TEN POWINIEN BYĆ NATOMIAST PRZEPROWADZONY PO OSTATECZNYM WYKONANIU NAWIERZCHNI DACHU

ZIELONEGO.

PODSTAWĘ DO ODBIORU ROBÓT POWINNY STANOWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

A) DOKUMENTACJA TECHNICZNA;

B) DZIENNIK BUDOWY;

C) ZAŚWIADCZENIE O JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOSTARCZONYCH NA BUDOWĘ;

D) PROTOKÓŁY ODBIORU MATERIAŁÓW I WYROBÓW;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

PŁACI SIĘ ZA ROBOTY WYKONANE W JEDNOSTKACH PODANYCH W PUNKCIE 7. CENA OBEJMUJE :

- DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA STANOWISKA PRACY;

- WYKONANIE KOMPLETNYCH NAWIERZCHNI DACHU;

- ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA – ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- UPORZĄDKOWANIE I OCZYSZCZENIE STANOWISKA PRACY Z RESZTEK MATERIAŁÓW;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE - DOTYCZĄCE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DACHU ZIELONEGO.

PN-B-24008:1997 STRON 4

MASA USZCZELNIAJĄCA

PN-B-27620:1998 W DRUKU PAPA ASFALTOWA

NA WELONIE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH T

PN-B-27621:1998 W DRUKU

PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA NA WŁÓKNINIE PRZESZYWANEJ

PN-90/B-04615STRON8

PAPY ASFALTOWE I SMOŁOWE. METODY BADAŃ

POPRAWKI 1BI13/93 PÓZ. 76

ZMIANY 1 BI 10/93 PÓZ. 65

PN-80/B-10240STTON6

POKRYCIA DACHOWE Z PAPY I POWŁOK ASFALTOWYCH. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE

ZMIANY 1 BI 10-11/82 PÓZ. 86

PN-69/B-10260 STRONO

IZOLACJE BITUMICZNE. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE

PN-B-24000:1997 STRON 7

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

PN-B-24002:1997 STRON 5

ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA

PN-B-24003:1997 STRON 5

ASFALTOWA EMULSJA KATIONOWA

PN-B-24005:1997STRON6

ASFALTOWA MASA ZALEWOWA

PN-B-24620:1998 W DRUKU LEPIKI, MASY I ROZTWORY

ASFALTOWE STOSOWANE NA ZIMNO

PN-B-24625:1998 W DRUKU

LEPIK ASFALTOWY I ASFALTOWO-POLIMEROWY Z WYPEŁNIACZAMI STOSOWANE NA GORĄCO

PN-90/B-27604STRON5 PAPA SMOŁOWA

NA TEKTURZE BUDOWLANEJ

PN-89/B-27617 STRONO PAPA ASFALTOWA

NA TEKTURZE BUDOWLANEJ POPRAWKI 1

BI 9/91 PÓZ. 60 ZMIANY PN-B-

27617/A1:1997 STRON 1

PN-91/B-27618STRON4

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE ZDWOJONEJ PRZESZYWANEJ Z TKANINY SZKLANEJ I WELONU SZKLANEGO

PN-92/B-27619STRON3

PAPA ASFALTOWA NA FOLII LUB TAŚMIE ALUMINIOWE)

ZMIANY 1 BI 10/93 PÓZ. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 W DRUKU

WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI

IDTEN822.1994

- KONSTRUKCJA STROPODACHU Z PAPY W SYSTEMIE NRO NIEROZPRZESTRZENIAJĄCEGO OGNIA NAD PODDASZEM  – CPV – 45261210-9  SST NR B.11.00  (ST-05)

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

ROBOTY, KTÓRYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA, OBEJMUJĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE I MAJĄCE NA CELU WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH PAPĄ WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI, RYNNAMI I RURAMI SPUSTOWYMI ORAZ ELEMENTAMI WYSTAJĄCYMI PONAD DACH BUDYNKU.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU POKRYĆ DACHOWYCH Z PAPY.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU

I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W PKT. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

ROBOTY , KTÓRYCH DOTYCZY SPECYFIKACJA OBEJMUJĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI UMOŜLIWIAJĄCE I MAJĄCE NA CELU WYKONANIE POKRYCIA DACHU PAPĄ.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

WYKONAWCA ROBÓT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ ICH WYKONANIA ORAZ ZA ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ,

SST I POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.

2. MATERIAŁY

2.1. SYSTEMOWE DACHY Z PAPY:

PAPY ZGRZEWALNE SYSTEMOWE

- NAWIERZCHNIOWA  WF GR.4,4 MM .

- PODKŁADOWA EPOKSYDOWANA MOCOWANA MECHANICZNIE DO PODŁOŻĄ GR 4 MM

-WARSTWA TERMICZNA Z PŁYT Z WEŁNY TWARDEJ ZE SPADKIEM ( WG PROJEKTU),

- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA PŁASKA WG NORMY PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. BLACHY STALOWE PŁASKIE O GRUB. MIN. 0,55 MM OBUSTRONNIE OCYNKOWANE W ARKUSZACH. GRUBOŚĆ POWŁOKI CYNKU WYNOSI MIN. 275 G/M2 .BLACHA DODDATKOWO POWLEKANA FARBAMI POLINYLOWYMI PALETA RAL.

- RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV WG NORMY PN-EN 607/ 1999

3. SPRZĘT ROBOTY MOŻNA WYKONAĆ PRZY UŻYCIU DOWOLNYCH NARZĘDZI ORAZ NARZĘDZI ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA

WYROBU.

4. TRANSPORT

DOZWOLONYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU .

5. WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE :

A) WYKONANIE SZLICHTY WYRÓWNAWCZEJ.

B) WYKONANIE WARSTW IZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH

C) WYKONANIE WARSTW ZIEMNYCH I PODKŁADÓW

D) WYKONANIE NAWIERZCHNI(CHODNIKI,WARSTWY GLEBY,ROSLINNOŚĆ ITP

6. KONTROLA JAKOŚCI

PRZY ODBIORZE DACHU ZIELONEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ :

I JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC IZOLACYJNYCH I PODKŁADOWYCH :

- ZGODNOŚĆ WARSTW IZOLACYJNYCH I DRENAŻOWYCH Z PROJEKTEM

- ZGODNOŚĆ WARSTW ZIEMNYCH I PODKŁADOWYCH Z PROJEKTEM

- ZGODNOŚĆ WARSTW WIERZCHNICH Z PROJEKTEM

7. OBMIAR ROBÓT

JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ ROBÓT JEST M2 WYKOŃCZONEJ NAWIERZCHNI DACHU ZIELONEGO [DLA ROŻNYCH TYPÓW].

ILOŚĆ ROBÓT OKREŚLA SIĘ NA PODSTAWIE PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN ZAAPROBOWANYCH PRZEZ INSPEKTORA

NADZORU I SPRAWDZONYCH W NATURZE.

8. ODBIÓR ROBÓT

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZONY PRZED WYKONANIEM WARSTW WIERZCHNICH.

ODBIÓR KONCOWY TEN POWINIEN BYĆ NATOMIAST PRZEPROWADZONY PO OSTATECZNYM WYKONANIU NAWIERZCHNI DACHU

ZIELONEGO.

PODSTAWĘ DO ODBIORU ROBÓT POWINNY STANOWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

A) DOKUMENTACJA TECHNICZNA;

B) DZIENNIK BUDOWY;

C) ZAŚWIADCZENIE O JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOSTARCZONYCH NA BUDOWĘ;

D) PROTOKÓŁY ODBIORU MATERIAŁÓW I WYROBÓW;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

PŁACI SIĘ ZA ROBOTY WYKONANE W JEDNOSTKACH PODANYCH W PUNKCIE 7. CENA OBEJMUJE :

- DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA STANOWISKA PRACY;

- WYKONANIE KOMPLETNYCH NAWIERZCHNI DACHU;

- ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA – ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- UPORZĄDKOWANIE I OCZYSZCZENIE STANOWISKA PRACY Z RESZTEK MATERIAŁÓW;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

MASA USZCZELNIAJĄCA

PN-B-27620:1998 W DRUKU PAPA ASFALTOWA

NA WELONIE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH T

PN-B-27621:1998 W DRUKU

PAPA ASFALTOWA PODKŁADOWA NA WŁÓKNINIE PRZESZYWANEJ

PN-90/B-04615STRON8

PAPY ASFALTOWE I SMOŁOWE. METODY BADAŃ

POPRAWKI 1BI13/93 PÓZ. 76

ZMIANY 1 BI 10/93 PÓZ. 65

PN-80/B-10240STTON6

POKRYCIA DACHOWE Z PAPY I POWŁOK ASFALTOWYCH. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE

ZMIANY 1 BI 10-11/82 PÓZ. 86

PN-69/B-10260 STRONO

IZOLACJE BITUMICZNE. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE

PN-B-24000:1997 STRON 7

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

PN-B-24002:1997 STRON 5

ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA

PN-B-24003:1997 STRON 5

ASFALTOWA EMULSJA KATIONOWA

PN-B-24005:1997STRON6

ASFALTOWA MASA ZALEWOWA

PN-B-24620:1998 W DRUKU LEPIKI, MASY I ROZTWORY

ASFALTOWE STOSOWANE NA ZIMNO

PN-B-24625:1998 W DRUKU

LEPIK ASFALTOWY I ASFALTOWO-POLIMEROWY Z WYPEŁNIACZAMI STOSOWANE NA GORĄCO

PN-90/B-27604STRON5 PAPA SMOŁOWA

NA TEKTURZE BUDOWLANEJ

PN-89/B-27617 STRONO PAPA ASFALTOWA

NA TEKTURZE BUDOWLANEJ POPRAWKI 1

BI 9/91 PÓZ. 60 ZMIANY PN-B-

27617/A1:1997 STRON 1

PN-91/B-27618STRON4

PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE ZDWOJONEJ PRZESZYWANEJ Z TKANINY SZKLANEJ I WELONU SZKLANEGO

PN-92/B-27619STRON3

PAPA ASFALTOWA NA FOLII LUB TAŚMIE ALUMINIOWE)

ZMIANY 1 BI 10/93 PÓZ. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 W DRUKU

WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. OKREŚLANIE DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI

IDTEN822.1994

6.  STOLARKA OTWOROWA– CPV – 45421125-6  I  CPV – 45422100-2

(ST – 06)

- ZAKRES ROBÓT:

  - OSADZENIE (CIEPŁY MONTAŻ), W ŚCIANACH ZEWN. OKIEN Z KSZTAŁTOWNIKÓW WYSOKOUDAROWEGO PCW – PRZESZKLONE;

  - OSADZENIE J.W. LECZ DRZWI BALKONOWYCH;

  - OSADZENIE DRZWI ZEWN. DO MIESZKAŃ, ANTYWŁAMANIOWYCH, Z ZAMKAMI SYSTEMOWYMI, O KONSTRUKCJI DREWNIANO-STALOWEJ;

  - OSADZENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH TYPU PORTA, PŁYTOWE, DO ŁAZIENEK, Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ

  - OSADZENIE W POMIESZCZENIACH WIATROŁAPÓW DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, PRZESZKLONYCH O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Z KSZTAŁTOWNIKÓW VEKA-SOFTLINE O WYM. 1,80×2,10  I  1,80×2,05

  - MONTAŻ WITRYN O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ – PRZESZKLONE, O WYM. 110×270 CM (PARTER);

  - OSADZENIE DRZWI PIWNICZNYCH DESKOWYCH O WYM. 90×205 CM;

  - OSADZENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH PRZESUWNYCH O WYM. 90×205 CM;

  - OBSADZENIE PARAPETÓW PODOKIENNYCH PREFABRYKOWANYCH.

- MATERIAŁY:

  - PREFABRYKATY OKIENNE I DRZWIOWE;

  - KOTWY ELASTYCZNE;

  - ŁĄCZNIKI ROZPOROWE;

  - PIANKA POLIURETANOWA – OPAKOWANIE CIŚNIENIOWE;

  - PREFABRYKAT SCHODÓW DREWNIANYCH;

  - PREFABRYKAT PARAPETÓW PODOKIENNYCH;

  - ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

  - ELEMENTY ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ.

- SPRZĘT:

  - ŚRODEK TRANSPORTOWY;

  - WYCIĄG PRZYŚCIENNY BUDOWLANO-TOWAROWY ELEKTRYCZNY;

  - SPRZĘT DROBNY RĘCZNY – KIELNIA, POZIOMICA METALOWA, PIŁA RĘCZNA, MŁOTKI MURARSKIE;

  - RĘCZNY APARAT WYCISKOWY DO PIANKI;

  - WIERTARKI UDAROWE ELEKTRYCZNE.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5T.

- PRZEPISY:

- PN-88/B-10085	STOLARKA BUDOWLANA

- PN-B-91000:1996	STOLARKA BUDOWLANA - TERMINOLOGIA

- PN-B-94025:1996	STOLARKA BUDOWLANA - OKUCIA

- ROZPORZĄDZENIE M.G.P.I B. Z 12.04.2002 (DZ. U. 75 / 2002 POZ. 690)

- INSTRUKCJA PRODUCENTA

- PRZEPISY BHP

- PN-71/B-10080	ROBOTY CIESIELSKO-STOLARSKIE

7.  ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE  – CPV – 45421160  (ST – 07)

- ZAKRES ROBÓT:

  - MONTAŻ BALUSTRAD STALOWYCH  CYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO BALKONOWYCH;

  - MONTAŻ BALUSTRAD STALOWYCH  CYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO SCHODOWYCH;

  - OBSADZENIE DROBNYCH ELEMENTÓW STALOWYCH – WYCIERACZKI DO OBUWIA, KLAMER WYŁAZOWYCH, PREFABRYKOWANYCH KANALIKÓW ACO.

- MATERIAŁY:

  - PREFABRYKATY STALOWYCH BALUSTRAD,

  - WYCIERACZKI DO OBUWIA STALOWE;

  - KANALIKI ODPŁYWOWE STALOWE ACO;

  - ZAPRAWA CEMENTOWA M-6;

  - KOTWY STALOWE;

  - ELEKTRODY SPAWALNICZE.

- SPRZĘT:

- RĘCZNY SPRZĘT MURARSKI – KIELNIE, MŁOTKI, POZIOMICE, TACZKI BUDOWLANE;

- WIERTARKI UDAROWE ELEKTR.;

- BETONIARKA ELEKTR. 150 L.

- WYCIĄG PRZYŚCIENNY TOWAROWY ELEKTR.;

- SPAWARKA ELEKTRYCZNA 300V PRZENOŚNA.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5 T

- PRZEPISY:

- PN-/B-06200:1997	KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE

- PN-EN-ISO - 2808	FARBY I LAKIERY

- PN-EN 757-2000	ELEKTRODY SPAWALNICZE

- PN-90/B-14501	ZAPRAWY BUDOWLANE

- PRZEPISY BHP

8.  TYNKI WEWNĘTRZNE I OBLICOWANIA   – CPV – 45410000-4  (ST – 08)

- ZAKRES ROBÓT:

  - OTYNKOWANIE POW. SUFITÓW, BIEGÓW KL. SCHODOWEJ I ŚCIAN TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM;

  - OTYNKOWANIE POW. SUFITÓW, BIEGÓW KL. SCHODOWEJ I ŚCIAN TYNKIEM GIPSOWYM (GŁADZIE GIPSOWE);

  - OBLICOWANIE ŚCIAN W POM. MOKRYCH PŁYTKAMI GLAZUROWANYMI 15×20 CM NA MASIE KLEJOWEJ DO WYSOKOŚCI 2,0 M.

- MATERIAŁY:

  - ZAPRAWA CEM.-WAP. M-4;

  - GIPS BUDOWLANY SZPACHLOWY;

  - GIPS BUDOWLANY ZWYKŁY;

  - NAROŻNIKI ALUMINIOWE PERFOROWANE 25×25 MM;

  - PŁYTKI GLAZUROWANE CERAMICZNE 15×20 CM;

  - ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS-PLUS (SUCHA MIESZANKA);

  - LISTWY NAROŻNIKOWE PCV;

  - KLEJ WINYLOWY EMULSYJNY.

- SPRZĘT:

  - SPRZĘT RĘCZNY DROBNY DO ROBÓT TYNKARSKICH: KIELNIE, MŁOTKI MURARSKIE, POZIOMICE,

  - PRZECINARKA DO PŁYTEK;

  - TACZKI BUDOWLANE;

  - BETONIARKA 150 L ELEKTR;

  - WYCIĄG TOWAROWY BUDOWLANY ELEKTRYCZNY;

  - AGREGAT TYNKARSKI 1,1-3 M3/GODZ.

  - WIBROSITO Z MIESZALNIKIEM ELEKTR.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5 T

- PRZEPISY:

- PN-70/B-10100	ROBOTY TYNKARSKIE

- PN-B-30020:1999	WAPNO

- PN-B-19701:1997	CEMENTY

- PN-B-90-14501	ZAPRAWY GIPSOWE

- PN-EN-87:1994	PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE

- PN-75/B-10121	OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

- PRZEPISY BHP

9.  PODŁOŻA I POSADZKI   – CPV – 45432100     (ST – 09)

- ZAKRES ROBÓT:

  - WYKONANIE PODŁOŻY Z GRUZOBETONU W POZIOMIE PIWNIC I PARTERU (NA GRUNCIE);

  - WYKONANIE POZIOMYCH IZOLACJI P-WODNYCH I CIEPLNYCH Z PŁYT STYROPIANOWYCH I FOLII PE;

  - WYKONANIE WARSTW WYRÓWNAWCZYCH PODPOSADZKOWYCH Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ O GRUB. 50 MM .

  - UŁOŻENIE POSADZEK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 30×30 CM NA MASIE KLEJOWEJ ATLAS-PLUS;

  - UŁOŻENIE PANELI PODŁOGOWYCH TYPOWYCH;

  - WYKONANIE OBŁOŻENIA STOPNI BIEGÓW SCHODOWYCH PŁYTKAMI GRES NA MASIE KLEJOWEJ;

  - WYKONANIE POZIOMEJ IZOLACJI P-WODNEJ PŁYT BALKONOWYCH PŁYNNĄ FOLIĄ USZCZELNIAJĄCĄ VISCACID PCC-GRUND Z WKŁADKĄ BAUFIX;

  - OBŁOŻENIE PŁYT BALKONOWYCH PŁYTKAMI GRES 20×30 CM NA MASIE KLEJOWEJ;

  - WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH KRAWĘDZI PŁYT BALKONOWYCH –Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 0,6MM.

- MATERIAŁY:

  - PŁYTKI CERAMICZNE 30×30 CM KL. ŚCIERALNOŚCI V;

  - PŁYTKI GRES 20×30 CM MROZOODPORNE;

  - PANELE PODŁOGOWE WINYLOWE;

  - KLEJ WINYLOWY;

  - LISTWY PRZYŚCIENNE;

  - ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS – SUCHA MIESZANKA;

  - ZAPRAWA CEMENTOWA M-6;

  - BETON GRUZOWY KL. B-10

  - PŁYTY STYROPIANOWE 20 MM I 60 MM;

  - FOLIE PE;

  - KSZTAŁTKI COKOLIKOWE CERAMICZNE;

  - LISTWY PCW – WYKOŃCZAJĄCE COKOLIKI;

  - PŁYNNA FOLIA VISCACID PCC-GRUND.

- SPRZĘT:

  - SPRZĘT RĘCZNY DROBNY: KIELNIE, MŁOTKI, POZIOMICE, PRZECINARKA DO PŁYTEK, NOŻYKI DO FOLII, ŁOPATY, TACZKI;

  - PIŁY ELEKTR. DO PŁYTEK GRES;

  - BETONIARKA 150 L ELEKTR;

  - WYCIĄG TOWAROWY BUDOWLANY ELEKTRYCZNY;

  - WIBROSITO Z MIESZALNIKIEM ELEKTR. DO ZAPRAW KLEJOWYCH.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5 T

- PRZEPISY:

- PN-EN-87-1994	PŁYTKI PODŁOGOWE CERAMICZNE

- PN-62/B-10144	POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ

- PN-90/B-14501	ZAPRAWY BUDOWLANE

- PN-B-20130-199	PŁYTY STYROPIANOWE

- PN-77/B-27604	MATERIAŁY IZOLACYJNE – FOLIE PE

- PRZEPISY BHP

10.  ROBOTY MALARSKIE   – CPV – 45442100     (ST – 10)

- ZAKRES ROBÓT:

  - DWUKROTNE POMALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ ŚCIAN I SUFITÓW;

  - DWUKROTNE POMALOWANIE FARBĄ POLIWINYLOWĄ TYNKÓW WEWN. – LAMPERIE H=150,0 CM;

  - ZABEZPIECZENIE NA OKRES ROBÓT MALARSKICH POSADZEK FOLIĄ.

- MATERIAŁY:

  - FARBA EMULSYJNA DO WYMALOWAŃ WEWNĘTRZNYCH;

  - SZPACHLÓWKA EMULSYJNA;

  - FLUOROKRZEMIAN CYNKU;

  - FARBA POLIWINYLOWA DO GRUNTOWANIA;

  - FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA;

  - ROZCIEŃCZALNIK;

  - FOLIA BUDOWLANA KALANDROWA.

- SPRZĘT:

  - PĘDZLE MALARSKIE;

  - AGREGAT MALARSKI ELEKTR.;

  - SZPACHELKI METALOWE.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5 T

- PRZEPISY:

- PN-91/B-10102	FARBY EMULSYJNE

- PN-C-81801:1997	LAKIERY POLIWINYLOWE

- PN-C-81914:2002	FARBY DYSPERSYJNE STOSOWANE DO WYMALOWAŃ WEWNĘTRZNYCH

- PRZEPISY BHP

- INSTRUKCJE PRODUCENTA

11.  ELEWACJA – OCIEPLENIE I TYNKOWANIE   – CPV – 45321000-3     (ST – 0.09)

- ZAKRES ROBÓT:

  - MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ RUROWYCH ZEWNĘTRZNYCH;

  - OCIEPLENIE POW. MURÓW ELEWACYJNYCH PŁYTAMI Z WEŁNY MINERALNEJ LAMBDA <= 0,033 W/MK GRUB. 18 I 20 CM, METODĄ LEKKĄ MOKRĄ ATLAS STOPTER Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ;

  - OBŁOŻENIE POW. COKOŁU WOKÓŁ BUDYNKU PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI 25×6 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ;

  - MONTAŻ ZEWN. PODOKIENNIKÓW Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,60 MM;

  - WYKONANIE TYNKU ZEWN. BARWIONEGO NA PŁYTACH BALKONOWYCH I ŚCIANIE CZOŁOWEJ WIATROŁAPÓW;

  - WYKONANIE BONI PROSTOKĄTNYCH, WYROBIONYCH W PŁYTACH STYROPIANOWYCH;

  - ROBOTY MALARSKIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH.

- MATERIAŁY:

  - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ, O GRUB. 18 I 20 CM;

  - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO;

  - ZAPRAWA ŁĄCZĄCA ATLAS STOPTER;

  - KOŁKI ROZPRĘŻNE – PLASTIKOWE;

  - ZAPRAWA TYNKARSKA MINERALNA (SPROSZKOWANA);

  - KĄTOWNIKI ALUMINIOWE PERFOROWANE;

  - WZMOCNIONA TKANINA Z WŁÓKNA SZKLANEGO;

  - PŁYTKI KLINKIEROWE 25×6 CM;

  - ZAPRAWA CEMENTOWA M-6;

  - PARAPETY ZEWN. Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ (PREFABRYKATY);

  - ZAPRAWA TYNKARSKA BARWIONA STRUKTURALNA;

  - FOLIA POLIWINYLOWA;

  - ZAPRAWA PODKŁADOWA POD TYNK ATLAS STOPTER;

  - FARBA SUCHA.

- SPRZĘT:

  - SPRZĘT RĘCZNY DROBNY: KIELNIE, MŁOTKI, POZIOMICE, PIŁKI RĘCZNE, PRZECINARKA DO PŁYTEK, NOŻYKI DO FOLII;

  - WIERTARKA UDAROWA ELEKTR.;

  - AGREGAT TYNKARSKI 1,1-3,0 M3/GODZ.

  - WIBROSITO Z MIESZALNIKIEM ELEKTR. DO ZAPRAW KLEJOWYCH.

  - BETONIARKA 150 L ELEKTR;

  - WYCIĄG PRZYŚCIENNY TOWAROWY ELEKTRYCZNY;

  - PIŁA DO PŁYTEK ELEKTR.

- TRANSPORT:

- SAMOCHÓD DOSTAWCZY 5 T

- PRZEPISY:

- PN-91/B-2020		OCHRONA CIEPLNA BUDYNKÓW – ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

- PN-B-20130:1999	PŁYTY STYROPIANOWE

- PN-61/B-10245	ROBOTY BLACHARSKIE BUDOWLANE

- PN-90/B-14501	ZAPRAWY BUDOWLANE

- PN-EN-87:1994	PŁYTKI KLINKIEROWE CERAMICZNE

- PN-91/B-10102	FARBY DO ELEWACJI BUDYNKU

- PN-C-81914:2002	FARBY I LAKIERY POLIWINYLOWE

- PN-78/M-47900	RUSZTOWANIA RUROWE ZEWNĘTRZNE - STALOWE

- PRZEPISY BHP